zaměřovací přijímač pro rob 3,5 MHz

SUPERFOX 3,5 F

Přijímač SUPERFOX 3,5 F je moderní sportovní zařízení určené široké základně závodníků. Jeho ergonomické řešení vychází z následujících požadavků: nízká hmotnost a malé rozměry, celý přijímač ovladatelný jednou rukou v plném běhu, nárazuvzdorná konstrukce odolná proti vodě a nízká cena. Symetrická zdvojená feritová anténa zajišťuje ostrý směrový diagram, vysokou citlivost přijímače a velký předozadní poměr kardioidní charakteristiky antény. Krystalový filtr potlačuje nežádoucí rušení.

Přijímač SUPERFOX 3,5 používá řada špičkových závodníků a jejich vynikající výkony na nejvyšších soutěžích dokazují kvality přijímače.

### VLASTNOSTI:

- Ergonomické řešení – ovládání jednou rukou

- Vysoká citlivost a selektivita

- Speciálně navržená anténa poskytuje ostrý směrový diagram

- Vysoký předozadní poměr

- Stupňovitá regulace citlivosti v rozsahu 120 dB

- Mechanické provedení odolné proti nárazům a stříkající vodě

- Nízká hmotnost (220g) a malé rozměry

- Závodníci s přijímači SUPERFOX získali od roku 1993 celkem 25 medailí na MS

(z toho 9 titulů Mistra světa) a 20 medailí na ME (z toho 9 titulů Mistra Evropy).

## zaměřovací přijímač pro ROB 3,5 MHz			SUPERFOX 3,5F

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh přijímače:				superhet s dvojím směšováním

Anténa:					symetrická feritová v kombinaci s prutovou

Předozadní poměr:			> 20 dB

Modulace:				A1
Kmitočtový rozsah: 			3,48 ... 3,68 MHz 
Citlivost (SNR 10 dB:			0,5 µV/m

MF šířka pásma:			1 kHz 
Rozsah regulace citlivosti: 		stupňovitě, > 110 dB 
Impedance sluchátek: 			> 4 ohmy

Napájení :				vestavěný NiCd akumulátor 4,8 V / 280 mAh
Spotřeba typicky:			18 mA
Doba provozu na plné nabití:		min. 15 hodin

Ovlivňování buzoly v držáku: 		max. ± 2°
Krytí:					IP53

Rozměry:				70 (š) x 210(v) x 30 (h) mm

Hmotnost :				220 g

Rozsah pracovních teplot :		-10 ... + 60°C

Rozsah skladovacích teplot:		-20 ... + 60°C

#### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prutová anténa

- uživatelská příručka

#### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sluchátka  SL27

- nabíječ akumulátoru N28

- tester akumulátoru T10

- držák buzoly

- buzola SILVA NL7

- náhradní prutová anténa

Jiří Mareček, OK2BWN, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593

tel. 602531222, tel/fax 545227041, e-mail: marecek@sky.cz